Page 1 Page 1

936.2186/A/0805/1.2d 936.2186/A/0805/1.2d

Anleitung zur Umrüstung Instructies voor het upgraden

des Automatik-Positioners HDP 160 automatische positioner HDP 160

auf Digitalempfang digitale ontvangst

Inhalt des Umrüst-Sets: Inhoud van de overgang sets:

Anschluss-Steuereinheit HDS 160 Access control unit 160 HDS

4 Befestigungsschrauben 4 bevestigingsschroeven

Adapterkabel, 2-polig (Stromversorgung) Adapter kabel, 2-pins (voeding)

Adapterkabel, 8-polig (Steuerleitung) Adapter kabel, 8-pins (Control Head)

Koaxial-Anschlusskabel mit F-Connectoren Coax kabel met F-connectoren

Betriebsanleitung für HDP 170 Gebruiksaanwijzing voor HDP 170

Zusätzlich ist unbedingt erforderlich: Daarnaast vereist:

Digital-Satelliten-Receiver UFD 540, BN 260515 Digital Satellite Receiver UFD 540, BN 260515

Für eine sichere Befestigung des Receivers UFD 540 im Voor een veilige bevestiging van de ontvanger in de UFD 540

Caravan oder Wohnmobil ist das Montage-Set UFZ 540, Stacaravan is de montage kit UFZ 540,

BN 20410006 erhältlich. BN 20410006 beschikbaar.

Wichtige Hinweise: Belangrijke opmerkingen:

Für die Umrüstung auf Digitalempfang muss Voor de omschakeling naar digitale ontvangst behoeften

auf dem Automatik-Positioner HDP 160 eine op de automatische positioner HDP 160 heeft een

Flachantenne BAS 60 montiert sein. Flat antenne BAS 60 om te worden gemonteerd. Mit der De

alten Flachantenne BAS 50 ist ein zufrieden- oude platte antenne BAS 50 is een satis --

stellender Empfang nicht möglich. ontvangen van een bevredigende staat van dienst is niet mogelijk.

Sie haben aber trotzdem die Möglichkeit, eine ältere Maar ze hebben toch de mogelijkheid van een oudere

HDP 150/BAS 50- Anlage auf Digital-Empfang umzurüsten. HDP 150/BAS 50 - Aanhangsel converteren naar digitale ontvangst.

Dazu benötigen Sie die Flachantenne BAS 60 und folgende U hebt de vlakke antenne BAS 60 en de volgende

Teile: Deel:

- 1 Platte - 1 plaat

BN 039 4841 BN 039 4841

- 1 Hülse - 1 mouw

BN 010 3742 BN 010 3742

- 2 Scheiben - 2 plakjes

BN 926 129 BN 926 129

- 2 Schrauben M3 - 2 schroeven M3

BN 048 870 BN 048 870

Nur bei Verwendung dieser Teile ist eine Adaption der Alleen wanneer het gebruik van deze onderdelen is een aanpassing van

Flachantenne BAS 60 auf dem Automatik-Positioner Flat antenne BAS 60 op de automatische positioner

HDP 150 möglich und zulässig. HDP 150 mogelijk en toegestaan. Beachten Sie unbedingt Zorg te observeren

den für die BAS 60 notwendigen Freiraum von Ø 96 cm um BAS 60 voor de nodige vrijheid van Ø 96 cm, op

die Drehachse des Positioners. de rotatie-as van de klepstandsteller. Kollisionsgefahr! Collision risico!

Die Teile erhalten Sie bei: De onderdelen, neem dan contact op met:

ESC Elektronik Service Chiemgau GmbH ESC Electronics Chiemgau Service GmbH

Bahnhofstraße 108 · 83224 Grassau · Deutschland Bahnhofstrasse 108 · 83224 Grassau · Duitsland

! !

Gefahr Danger

Achtung! Hoogachting!

! !

Gefahr Danger

Achtung! Hoogachting!

Umbauanleitung Conversie Instructies

– Die Anschluss-/Steuereinheit HDS 160 funktioniert nur in Verbindung mit - De Anschluss-/Steuereinheit HDS 160 werkt alleen in combinatie met

dem Kathrein-Digital-Receiver UFD 540 De digitale ontvanger Kathrein UFD 540

– Mit der Anschluss-/Steuereinheit HDS 160 umgerüstete Anlagen können - Gebruik van Anschluss-/Steuereinheit HDS 160 voorzieningen opgewaardeerd

nicht mit einem Analog-Receiver betrieben werden. niet bediend met een analoge ontvanger.

Es ist nicht möglich, sie mit Receivern anderer Hersteller zu betreiben. Het is niet mogelijk om het uit te voeren met ontvangers van andere fabrikanten.

– Die alte Steuereinheit des HDP 160 bzw. CAP 100 funktioniert nicht mit - De oude controle van de HDP 160 en CAP 100 werkt niet met

dem Digital-Receiver UFD 540! de digitale ontvanger UFD 540!

Anschluss-/Steuereinheit HDS 160 Anschluss-/Steuereinheit HDS 160

Die Steuereinheit hat im Bereich der Steckanschlüsse De controle-eenheid heeft op het gebied van snel-terminals verbinden

eine austauschbare 10-A-Flachsicherung . een vervangbare 10-A zekering.

Im Falle eines Ansprechens der Sicherung muss nach In het geval van een antwoord op de veiligheidsbehoeften

der möglichen Fehlerquelle gesucht und diese de mogelijke bron van fouten en ze vinden

beseitigt werden. worden geëlimineerd.

Die defekte Sicherung darf immer nur gegen eine De defecte zekering kan alleen tegen een

Sicherung mit gleichem Nennwert (10 A) Zekering met dezelfde nominale waarde (10 A)

ausgetauscht werden! te vervangen!

Abb. 1 Figuur 1

Elektronische Geräte gehören nicht in den Elektronische apparaten horen niet in de

Hausmüll, sondern müssen – gemäß Huishoudelijk afval, maar moeten - in overeenstemming met

Richtlinie 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN Richtlijn 2002/96/EG van het Europees

PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. PARLEMENT EN DE RAAD van 27

Januar 2003 über Elektro-und Elektronik- Januari 2003 betreffende afgedankte elektrische en elektronische

Altgeräte fachgerecht entsorgt werden. Afval zal worden afgevoerd naar behoren.

Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Geef dit apparaat aan het einde van zijn

Verwendung zur Entsorgung an den dafür Gebruikt voor verwijdering op de aangewezen

vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab. voorwaarde uit openbare collectie.

Die Umrüstarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden! De omzetting kan alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel!

Es ist ratsam, den Austausch der Flachantenne BAS 50 noch mit der alten Steuereinheit Het is aanbevolen dat de vervanging van de vlakke antenne BAS 50 nog meer met de oude controle

durchzuführen. uitvoeren. Durch Drücken der ”SUCHEN”-Taste fährt der Antennentragarm hoch und die Door op de knop 'Zoeken' loopt het Antennentragarm hoog en de

Flachantenne BAS 50 kann durch die Flachantenne BAS 60 ersetzt werden. Flat antenne BAS 50 kan worden vervangen door de vlakke antenne BAS 60e

Danach den Antennentragarm wieder in die Position ”PARKEN” fahren. Na het besturen van de Antennentragarm terug in de positie "PARKING".

Erst dann Steuereinheit und Receiver tauschen. Alleen dan uitwisseling van controle-eenheid en de ontvanger.

Bei Arbeiten an der Dreheinheit ist die Stromversorgung abzuklemmen. Bij het werken op de roterende eenheid is los te koppelen van de stroomvoorziening.

Achtung! Hoogachting! Quetschgefahr durch sich bewegende Teile. Verpletterd door de bewegende delen.

Bei Arbeiten am Stromnetz muss zur Vermeidung von Kurzschlüssen die Stromversorgung Bij het werken op het elektriciteitsnet moet kort vermijden-sluiting de stroomvoorziening

abgeklemmt werden. worden losgekoppeld.

Page 2 Page 2

936.2186/A/0805/2.2d/SKS 936.2186/A/0805/2.2d/SKS

T T

echnische Änderungen vorbehalten. Onder voorbehoud van technische veranderingen.

KATHREIN-Werke KG · Anton-Kathrein-Straße 1–3 · Postfach 10 04 44 · D-83004 Rosenheim · Deutschland · Telefon (0 80 31) 18 40 · Telefax (0 80 31) 18 43 06 · KATHREIN-Werke KG Anton-Kathrein-Straße 1-3 Postfach 10 04 44 · · D-83004 Rosenheim Duitsland · · Telefoon (0 80 31) 18 40 · Fax (0 80 31) 18 43 06

Internet: http://www.kathrein.de Internet: http://www.kathrein.de

Montageschritte: Installatie stappen

– Die bisherige Steuereinheit und den Analog-Receiver ab- - De huidige controle-eenheid en de analoge ontvanger ex --

klemmen. terminals.

Die Anschlusskabel dürfen nicht abgeschnitten werden! De verbinding mag niet worden gesneden!

– Die Anschluss-/Steuereinheit HDS 160 in der Nähe des - De Anschluss-/Steuereinheit HDS 160 in de nabijheid van de

Standplatzes der alten Steuerung an den vier Befesti- Stand van de oude controller bij de vier-tot vaststelling

gungslöchern mit den beiliegenden Spanplattenschrauben gungslöchern spaanplaat schroeven met de bijgeleverde

an eine Wand (zB Schrankinnenwand) schrauben. schroeven aan de muur (zoals voorkennis wandkast).

Die Wanddicke an dieser Stelle sollte mindestens 12 mm De wanddikte moet op dit punt moet ten minste 12 mm

betragen, da die Schrauben sonst an der Wandrückseite bedrag, omdat anders de schroeven aan de achterkant van de muur

wieder austreten oder dort die Oberfläche beschädigen re-emerge of beschadiging van het oppervlak

– Beim Eindrehen der Schrauben dürfen keine evtl. hinter - Bij het inbrengen van de schroeven kunnen onmogelijk achter

oder in der Befestigungswand verlegten Kabel oder Lei- of in de wand montage kabel of laid-Lei

tungen beschädigt werden menten zijn beschadigd

– Beachten Sie die zur Verfügung stehenden Kabellängen - Let op de beschikbare kabellengte

(Abb. 3). (Fig. 3). Die Anschluss-/Steuereinheit HDS 160 muss so De Anschluss-/Steuereinheit HDS 160 moet als

angebracht werden, dass hinter dem Gerät Luftzirkulation geschikt voor luchtcirculatie achter de eenheid

möglich ist (eine Montage, zB auf teppichbezogenen mogelijk (een samenstel, bijvoorbeeld teppichbezogenen

Wänden ist nicht zulässig!) Walls is niet toegestaan!)

– Da die Anschluss-/Steuereinheit keine Bedienelemente - Aangezien de Anschluss-/Steuereinheit geen controles

besitzt, muss sie für den Betrieb nicht zugänglich sein bezit, mag het niet toegankelijk zijn voor de werking

– Die Anschluss-/Steuereinheit ist ausschließlich für die - De Anschluss-/Steuereinheit is uitsluitend voor de

Montage in Innenräumen geeignet. Montage binnenshuis geschikt. Der Montageort muss De montageplaats moet

vor Feuchtigkeit geschützt sein worden beschermd tegen vocht

– Vermeiden Sie das Verlegen der Kabel über scharfe - Vermijd de aanleg van de kabel over scherpe

Kanten und sichern Sie es vor möglichen Scheuerstellen Randen en zet hem tegen mogelijke schuren

Verbinden und Anschließen der Kabel Connect en sluit de kabels

– Alle Kabelanschlüsse müssen einrasten bzw. die Koaxial- - Alle kabelaansluitingen moeten vergrendelen of de coaxiale

kabel festgeschraubt werden kabels geschroefd

– Als Verbindungskabel zwischen der Anschluss-/Steuerein- - De verbinding tussen de Anschluss-/Steuerein-

heit HDS 160 und Receiver UFD 540 das beiliegende HDS-eenheid 160 en de meegeleverde ontvanger UFD 540

Koaxial-Anschlusskabel mit F-Connectoren verwenden Coax kabel met F-connectoren gebruikt

– Falls für die Koaxialverbindung zwischen Anschluss-/ - Als de verbinding tussen de coax /

Steuereinheit HDS 160 und Receiver UFD 540 oder von HDS controle unit 160 en ontvanger 540 of door UFD

der Dreheinheit zur Anschluss-Steuereinheit längere Kabel de roterende eenheid voor de controle op de toegang lengte-eenheid kabel

erforderlich sind, so muss zur Vermeidung von Störeinflüs- nodig zijn, moet het zijn om Störeinflüs te voorkomen --

sen bzw. Störaussendungen ein 75-Ω-Koaxialkabel mit Emissie-sen en een 75-Ω coaxiale kabel met

mindestens 75-dB-Schirmungsmaß verwendet werden. ten minste 75-dB-screening kan worden gebruikt.

Sind alle Kabelverbindungen ordnungsgemäß durchgeführt Zijn alle kabelverbindingen naar behoren worden uitgevoerd

(siehe Abb. 3), kann die Stromversorgung wieder ange- (zie figuur 3), de elektriciteit weer aangesloten

schlossen werden. gesloten. Die Anlage ist nun betriebsbereit. De plant is nu operationeel.

Beim Einschalten des Receivers UFD 540 richtet der Auto- Wanneer u de ontvanger beurt UFD 540 van auto-gericht

matik-Positioner HDP 150 oder HDP 160 die Flachantenne Matik klepstandsteller 150 of HDP HDP 160, de platte antenne

BAS 60 automatisch auf den Satelliten aus, auf dem das am BAS 60 automatisch op de satelliet die het meest

Receiver gewählte Programm zu finden ist. Receiver is gevonden geselecteerd programma.

Für die Bedienung des Receivers UFD 540 beachten Sie Opmerking Voor de exploitatie van de receiver UFD 540

die dort beiliegende Anleitung. daar ingesloten instructies.

Achtung Quetschgefahr! Oeps gebroken!

Beachten Sie, dass sich während der Houd er rekening mee dat tijdens de

Inbetriebnahme der Dreheinheit keine Inbedrijfstelling niet van de roterende eenheid

Personen, insbesondere keine Kinder, in Mensen, vooral geen kinderen,

unmittelbarer Nähe der Dreheinheit befinden onmiddellijke nabijheid van de roterende eenheid

und mit Körperteilen zwischen die sich en lichaamsdelen tussen welke

bewegenden Teile geraten. bewegende delen komen.

Ziehen Sie, wenn Sie Montagearbeiten an der Dreheinheit Koppel bij montage werkzaamheden aan de roterende eenheid

durchführen, grundsätzlich den Stecker der Stromver- dat in principe voeren de stekker van de elektriciteit --

sorgung. leveren. Für weitere Hinweise beachten Sie auch die Voor meer informatie, ook de nota

Montage- und Bedienungsanleitungen die den Automatik- Installatie-en gebruiksaanwijzing om de automatische

Positionern HDP 150 bzw. HDP 160 beigelegen haben. Standpunten HDP 150 en HDP 160 moeten worden geregeld.

Anschlussplan einer bestehenden Aansluitschema van een bestaande

Analog-Anlage Analoog systeem

Abb. 2 Figuur 2

Verbindung der Vereniging

Anschluss- Verbinding

/Steuereinheit / Control

HDS 160 mit dem HDS 160 met de

Receiver UFD 540 Receiver UFD 540

Abb. 3 Figuur 3

! !

Gefahr Danger

Achtung! Hoogachting!

Die Kabel sind an der neuen Steuerung folgender- De kabels zijn in de nieuwe directie van het volgende --

maßen anzuschließen (Abb. 3 bzw. 1): Sluit gemeten (Fig. 3 en 1):

– Koaxialkabel von der Dreheinheit IF IN - Coax kabel van de draaitafel IF IN

– Koaxialkabel zum Receiver - Coax kabel naar de ontvanger

IF OUT IF OUT

– Kabel von der Stromversorgung POWER IN - Kabel van de stroomvoorziening POWER IN

– Stromversorgungskabel - Power Cable

zur Dreheinheit de draaitafel

POWER OUT* POWER OUT *

– 8-poliges Steuerungskabel - 8-pins kabel controle

zur Dreheinheit de draaitafel

POSITIONER* POSITIONER *

* = mit beiliegendem Adapterkabel * = Met de meegeleverde adapterkabel

Page 3 Page 3

936.2186/A/0805/1.2e 936.2186/A/0805/1.2e

Instructions for retrofitting Instructies voor inbouw

the automatic positioner HDP 160 De automatische positioner HDP 160

to digital reception digitale ontvangst

The retrofitting set consists of: De inbouw set bestaat uit:

Control unit HDS 160 Control unit 160 HDS

4 screws 4 schroeven

Adapter cable 2-pin (power supply) 2-pins adapter kabel (voeding)

Adapter cable 8-pin (control cable) 8-pins adapter kabel (controle-kabel)

Coaxial connection cable with F-connectors Coaxiaal aansluitkabel met F-connectoren

Operating instructions for HDP 170 Gebruiksaanwijzing voor HDP 170

Additionally required: Daarnaast vereist:

Digital satellite receiver UFD 540, order no. 260515 Digitale satelliet ontvanger UFD 540, bestelnr 260515

The mounting set UFZ 540 , order no. 20410006, is used De montage UFZ 540 set, bestelnr 20410006, wordt gebruikt

for secure installation of the receiver UFD 540 in a caravan voor een veilige installatie van de receiver UFD 540 in een woonwagen

or mobile home. of stacaravan.

Important instructions: Belangrijke aanwijzingen:

For adaptation to digital reception, a planar Voor de aanpassing aan de digitale ontvangst, een vlakke

antenna BAS 60 must be mounted on the BAS 60 antenne moet worden gemonteerd op de

automatic positioner HDP 160. Good reception automatische positioner HDP 160e Good reception

is not possible with the older planar antenna is niet mogelijk met de oudere planaire antenne

BAS 50. BAS 50e

However, you have the possibility to retrofit an older HDP Echter, heeft u de mogelijkheid om een oudere HDP retrofit

150/BAS 50 system to digital reception. 150/BAS 50 systeem voor digitale ontvangst. For this, the planar Voor deze, de vlakke

antenna BAS 60 and the following parts are required: antenne BAS 60 en de volgende onderdelen nodig:

-1 sheet -1 Sheet

order no. 039 4841 Om geen 039 4841

-1 sleeve -1 Sleeve

order no. 010 3742 Om geen 010 3742

-2 plates -2 Plates

order no. 926 129 Om geen 926 129

-2 screws M3 -2 Schroeven M3

order no. 048 870 Om geen 048 870

An adaptation of the planar antenna BAS 60 on the Een aanpassing van de BAS 60 vlakke antenne op de

automatic positioner HDP 150 is only possible and automatische positioner HDP 150 is alleen mogelijk en

permissible with the use of these components. toegestaan met het gebruik van deze componenten. Ensure, that Zorg dat

there is adequate space of Ø 96 cm around the rotating axle er is voldoende ruimte van Ø 96 cm rond de roterende as

of the positioner for the BAS 60! van de klepstandsteller voor de BAS 60! Danger of collision! Gevaar voor aanvaring!

You can order the parts from: U kunt de delen uit:

ESC Elektronik Service Chiemgau GmbH ESC Electronics Chiemgau Service GmbH

Bahnhofstraße 108, 83224 Grassau, Germany Bahnhofstrasse 108, 83224 Grassau, Duitsland

! !

Gefahr Danger

Attention Aandacht

! !

Gefahr Danger

Attention Aandacht

Reconstruction instructions Reconstructie instructies

– The control unit HDS 160 functions only in conjunction with the Kathrein - De controle-eenheid HDS 160 functies alleen in combinatie met de Kathrein

digital receiver UFD 540. digitale ontvanger UFD 540e

– Retrofitted systems with the control unit HDS 160 cannot be operated with - Retrofit systemen met de controle-eenheid 160 kan niet worden bediend met HDS

an analogue receiver. in analoge ontvanger.

It is not possible to operate the unit with receivers from other manufacturers. Het is niet mogelijk om het apparaat te werken met ontvangers van andere fabrikanten.

– The older control unit of the HDP 160 or CAP 100 does not function with the - De oudere controle-eenheid van de HDP 160 of GLB-100 werkt niet met de

digital receiver UFD 540! UFD 540 digitale ontvanger!

Control unit HDS 160 Control unit 160 HDS

The control unit has an exchangeable 10 A flat fuse De controle-eenheid heeft een verwisselbare zekering 10 A flat

near the plug-in connections. in de buurt van de plug-in aansluitingen.

After a fuse has blown, the source of failure must be Na een zekering is doorgebrand, de bron van de storing moet

found and removed. gevonden en verwijderd.

The defective fuse may only be exchanged with a De defecte zekering mag alleen worden uitgewisseld met een

fuse with the same nominal value (10 A)! zekering met dezelfde nominale waarde (10 A)!

Fig. 1 1 laat

Electronic equipment is not household Elektronische apparatuur is geen huishoudelijke

waste – in accordance with directive afval - in overeenstemming met richtlijn

2002/96/EC OF THE EUROPEAN 2002/96/EG van het Europees

PARLIAMENT AND THE COUNCIL of PARLEMENT EN DE RAAD van

27th January 2003 on used electrical 27 januari 2003 over de gebruikte elektrische

and electronic equipment, it must be en elektronische apparatuur, moet worden

disposed of properly. afgevoerd naar behoren.

At the end of its service life, take this Aan het einde van zijn levensduur, neem deze

unit for disposal at a relevant official eenheid voor verwijdering op een bevoegde officiële

collection point. inzamelpunt.

The adaptation work may only be carried out by qualified specialist personnel! De aanpassing werk mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel!

It is advisable to dismount the planar antenna BAS 50 with the older control unit. Het is raadzaam om de vlakke antenne BAS 50 afsprong met de oudere controle-eenheid. By pressing the Door op de

”SUCHEN” button, the antenna support is raised, and the antenna BAS 50 can be dismounted and "SEARCH" knop, de antenne ondersteuning wordt verhoogd, en de antenne BAS 50 kan worden gedemonteerd en

replaced with the planar antenna BAS 60. vervangen door de vlakke antenne BAS 60e

Lower the antenna support again to the ”parking” position. Laat de antenne opnieuw steun aan het "parkeren".

Then, exchange the control unit and receiver. Daarna wisselen de controle-eenheid en de ontvanger.

When working on the mains supply, the power supply must be disconnected, in order to avoid Bij het werken op de netvoeding, moet de stroomvoorziening worden uitgeschakeld om te voorkomen

short-circuits. kortsluitingen.

When working on the rotating unit, the power supply must be disconnected. Bij het werken op de roterende eenheid, de voeding moet worden losgekoppeld.

Attention! Let op! Danger of being pinched by the moving parts. Dreigt te worden geknepen door de bewegende delen.

Page 4 Pagina 4

936.2186/A/0805/2.2e/SKS Subject ot technical changes. Onderwerp 936.2186/A/0805/2.2e/SKS ot technische veranderingen.

KATHREIN-Werke KG · Anton-Kathrein-Straße 1–3 · Postfach 10 04 44 · D-83004 Rosenheim · Deutschland · Telefon (0 80 31) 18 40 · Telefax (0 80 31) 18 43 06 · KATHREIN-Werke KG Anton-Kathrein-Straße 1-3 Postfach 10 04 44 · · D-83004 Rosenheim Duitsland · · Telefoon (0 80 31) 18 40 · Fax (0 80 31) 18 43 06

Internet: http://www.kathrein.de Internet: http://www.kathrein.de

Mounting steps: Montage stappen

Disconnect the previous control unit and the analogue Koppel de controle-eenheid en de vorige analoge

receiver. ontvanger.

The connection cables must not be cut! De aansluitkabels mogen niet worden gesneden!

Screw the control unit HDS 160 onto a wall (eg interior Schroef de controle-eenheid HDS 160 op een muur (bijvoorbeeld interieur

wall of a cabinet) near the location of the previous control wand van een kast) in de buurt van de plaats van de vorige controle

unit on the four fixing holes with the supplied screws. eenheid op de vier bevestigingsgaten met de bijgeleverde schroeven.

The thickness of the wall at this position should be at De dikte van de muur op deze positie moet op

least 12 mm, otherwise the screws will puncture out the minste 12 mm, anders zal de schroeven van de punctie

other side of the wall or damage the surface. andere kant van de muur of beschadiging van het oppervlak.

The laid cables or wires behind or in the attaching wall Achter de gestelde kabels of draden of verbonden aan de wand

must not be damaged when rotating the screws. mogen niet worden beschadigd bij het draaien van de schroeven.

Observe the available cable lengths (Fig. 3). Let op de beschikbare kabellengte (Fig. 3). The control De controle

unit HDS 160 must be installed in such a way, which HDS 160 unit moet worden geïnstalleerd op een zodanige wijze, dat

allows adequate air circulation behind the unit (installati- Hiermee voldoende luchtcirculatie achter de eenheid (INSTALLATI --

on, for example, on carpeted walls is not allowed!). op, bijvoorbeeld op vloerbedekking wanden is niet toegestaan!).

Since the control unit has no operating elements, it does Aangezien de controle-eenheid geen operationele elementen heeft, is het

not need to be accessible for operation. niet te worden toegankelijk voor gebruik.

The control unit is only suitable for indoor installation. De controle unit is alleen geschikt voor binnenshuis installatie. It Het

must be protected against moisture. moet worden beschermd tegen vocht.

Avoid laying the cables across sharp edges, and protect Vermijd het leggen van de kabels over scherpe randen, en beschermen

them from rubbing against obstacles. hen uit wrijven tegen obstakels.

Connecting and laying the cables Aansluiten en het leggen van de kabels

All cable terminals must be locked in place or the coaxial Alle kabel aansluitingen moeten worden opgesloten in de plaats of de coaxiale

cables must be securely screwed on. kabels moet goed worden geschroefd.

Use the supplied F-connection cable to connect the Gebruik de meegeleverde F-verbindingskabel voor aansluiting van

control unit HDS 160 with the receiver UFD 540. HDS Control Unit 160 met de ontvanger UFD 540e

If a longer cable is required for the coaxial connection Als een langere kabel nodig is voor de coaxiale aansluiting

between the control unit HDS 160 and the receiver HDS tussen de controle-eenheid 160 en de ontvanger

UFD 540, or from the rotating unit to the receiver, a 75 Ω UFD 540, of van de roterende eenheid naar de ontvanger, een 75 Ω

coaxial cable with at least 75 dB screening factor must be coax-kabel met ten minste 75 dB factor screening moet worden

used in order to avoid interfering influences or interfering gebruikt om te voorkomen dat storende of storende invloeden

transmissions. transmissies.

When all the cable connections are properly established Wanneer alle kabelverbindingen goed zijn gevestigd

(refer to Fig. 3), the power supply can be connected again. (zie figuur 3), kan de voeding weer worden aangesloten.

The system is now ready for operation. Het systeem is nu klaar voor gebruik.

When switching on the receiver UFD 540, the automatic Bij het inschakelen van de receiver UFD 540, de automatische

positioner HDP 150 or HDP 160 automatically aligns the klepstandsteller 150 of HDP 160 HDP brengt automatisch de

planar antenna BAS 60 to the satellite, where the selected BAS 60 planaire antenne op de satelliet, waar de geselecteerde

programme on the receiver is found. programma op de receiver is gevonden.

For operation of the receiver UFD 540, observe the Voor de werking van de receiver UFD 540, observeert de

operating instructions supplied with the receiver. gebruiksaanwijzing van de receiver.

Danger of pinching! Gevaar voor knijpen!

When putting the rotating unit into operation, Bij de ingebruikneming van de roterende eenheid,

ensure that nobody particularly children are in Zorg ervoor dat niemand in het bijzonder kinderen zijn in

close proximity of the rotating unit and touch nabijheid van de roterende eenheid en contact

the moving parts. de bewegende delen.

When you install the rotating unit, disconnect Wanneer u de roterende eenheid, koppelt

the power supply. de voeding. For further information, also Voor verdere informatie, dus

observe the mounting and operating instructions for the observeert de montage-en gebruiksaanwijzing van de

automatic positioner HDP 150 or HDP 160. 150 of automatische positioner HDP HDP 160e

! !

Gefahr Danger

Achtung! Hoogachting!

The cables are to be connected to the new control De kabels worden aangesloten op de nieuwe controle -

unit as follows (Fig. 3 or 1): eenheid als volgt (Fig. 3 of 1):

– Coaxial cable from the rotating unit IF IN - Coax kabel van de roterende eenheid IF IN

– Coaxial cable to the receiver - Coax kabel naar de ontvanger

IF OUT IF OUT

– Cable from the power supply - Kabel van de stroomvoorziening

POWER IN POWER IN

– Power supply cable to the - Voeding kabel aan op de

rotating unit roterende eenheid

POWER OUT* POWER OUT *

– 8-pin control cable - 8-pins kabel controle

to rotating unit aan roterende eenheid

POSITIONER* POSITIONER *

* = with supplied adapter cable * = Met meegeleverde adapterkabel

Circuit diagram of existing Schema van de bestaande

analogue system analoge

Fig. 2 2 shows

Connection of the control Aansluiting van de controle

unit HDS 160 HDS-eenheid 160

with the receiver Met de ontvanger

UFD 540 UFD 540

Fig. 3 3 laat

Parking position Parkeerstand

Coupler piece Coupler stuk

HDZ 161 HDZ 161

optional facultatief

URS 200 URS 200

optional facultatief

brown white bruin wit

green groen

Vehicle`s Voertuig `s

electrical elektrische

system systeem

Ignition Ignition

Control unit Regelunit

Receiver Receiver

eg UFD 345/UFD 346 optional bijvoorbeeld UFD 345/UFD 346 optioneel

Control unit Regelunit

brown bruin

white wit

green groen

Vehicle’s Voertuiggebruik

electrical elektrische

system systeem

Ignition Ignition

External Extern

IR sensor (optional) IR-sensor (optioneel)

Television set Televisie

Page 5 Page 5

936.2186/A/0805/1.2f 936.2186/A/0805/1.2f

Instructions pour la modernisation Instructies pour la modernisering

du positionneur automatique HDP 160 automatique du Positionneur HDP 160

sur réception numérique sur reception numerique

Le kit de conversion se compose de: Le kit de conversion se compose de:

Unité de contrôle HDS 160 Unite de contrôle HDS 160

4 vis de fixation 4 vis de fixation

Câble d'adaptation 2 broches (Alimentation) Câble d'adaptation 2 broches (Voeding)

Câble d'adaptation 8 broches (Contrôle) Câble d'adaptation 8 broches (controle)

Câble de raccordement F Câble de raccordement F

En sus, on nécessite absolument: En sus, op necessite absolument:

Le récepteur satellite numérique UFD 540, Réf. Le recepteur satellite numerique UFD 540, Ref. 260515 260515

Pour un montage sûr du récepteur UFD 540 dans la Pour un montage sûr du recepteur dans la UFD 540

caravane ou le camping-car existe le kit de montage caravane ou le camping-car existe le kit de montage

UFZ 540, Réf. UFZ 540, Ref. 20410006. 20410006.

Conseils importants: Conseils importants:

La modernisation sur réception numérique exi- Modernisering sur la reception numerique EXI --

ge que l'antenne plane BAS 60 soit installée GE que l'antenne soit installee vliegtuig BAS 60

sur le positionneur automatique HDP 160. automatique sur le Positionneur HDP 160e Une Une

réception satisfaisante n'est pas possible avec satisfaisante reception n'est pas mogelijk avec

l'ancienne antenne plane BAS 50. l'ancienne vlakke antenne BAS 50e

La modernisation du système HDP 150/BAS 50 pour La modernisering du système pour HDP 150/BAS 50

réception numérique est toutefois possible. reception numerique est toutefois mogelijk. Pour cela, on a Pour cela, op een

besoin d'une antenne plane BAS 60 et des accessoires besoin d'une antenne vliegtuig BAS 60 et des accessoires

suivants: suivants:

- 1 tableau - 1 tableau

Réf. Ref. 039 4841 039 4841

- 1 douille - 1 douille

Réf. Ref. 010 3742 010 3742

- 2 disques - 2 Disques

Réf. Ref. 926 129 926 129

- 2 vis M3 - 2 vis M3

Réf. Ref. 048 870 048 870

- 1 mode d'emploi du positionneur automatique HDP 170 - 1 mode d'emploi du Positionneur automatique HDP 170

Seul avec les pièces mentionnées ci-dessus, l'adaptation Mentionnees seul avec les pièces ci-dessus, l'aanpassing

de l'antenne plane BAS 60 sur le positionneur automa- de l'antenne sur le plan BAS 60 Positionneur automatisch

tique HDP 150 est possible et admissible. HDP 150 tique est possible et ontvankelijk.

Les pièces mentionnées sont à commander auprès de la Mentionnees les pièces sont à commander auprès de la

société: societe:

ESC Elektronik Service Chiemgau GmbH ESC Electronics Chiemgau Service GmbH

Bahnhofstraße 108 · 83224 Grassau · Deutschland Bahnhofstrasse 108 · 83224 Grassau · Duitsland

! !

Gefahr Danger

Attention! Let op!

! !

Gefahr Danger

Achtung! Hoogachting!

Les travaux de modernisation doivent être effectués uniquement par des professionnels! Les travaux de modernisering doivent être effectues uniquement par des professionnels!

Il est recommandé de démonter l'antenne plane BAS 50 lorsqu'elle est toujours monté sur Il est recommande de demonter l'antenne BAS Plan 50 Lorsqu'elle est toujours monte sur

l'ancien positionneur. l'ancien Positionneur. Par enfoncement de la touche ”SUCHEN” le bras de support de l'antenne Par enfoncement de la touche "SEARCH" le bras de support de l'antenne

s'élève et le démontage de l'antenne devient possible. s'elève demontage de l'antenne et le devient mogelijk. Après avoir démonté l'antenne, dirigez Après avoir l'antenne Demonte, dirigez

l'antenne de nouveau en position de „Repos“ et effectuez l'échange de l'unité de contrôle et du l'antenne de nouveau en position de repos et effectuez l'echange de l'unite de contrôle et du

récepteur. recepteur.

Pour éviter des courts-circuits pendant les travaux sur le réseau électrique, débranchez Pour eviter van de rechtbanken-circuits pendant les travaux sur le reseau electrique, débranchez

l'alimentation. l'alimentation.

Instructions de conversion Instructions de conversie

– L'unité de contrôle HDS 160 ne fonctionne qu'avec le récepteur - L'unite de contrôle HDS 160 ne fonctionne qu'avec le recepteur

numérique Kathrein modèle UFD 540. Kathrein UFD 540e modèle numerique

– Un positionneur modernisé avec l'unité de contrôle HDS 160 ne - Un Positionneur modernise avec l'unite de contrôle ne HDS 160

fonctionne pas avec un récepteur analogique ni avec un fonctionne pas avec un recepteur analogique ni avec un

récepteur d'un autre fabricant. recepteur d'un autre fabricant.

– L'ancienne unité de contrôle du positionneur HDP 160 ou CAP - L'ancienne unite de contrôle du ou Positionneur HDP 160 CAP

100 ne fonctionne pas avec le récepteur numérique UFD 540! 100 ne fonctionne pas avec le recepteur numerique UFD 540!

Unité de contrôle HDS 160 Unite de contrôle HDS 160

L'unité de contrôle est équipée en section d'enficha- L'unite de contrôle est equipee d'en sectie enficha --

ge d'un fusible plat remplaçable de 10 A . ge d'un fusible de 10 à plat remplaçable.

Au cas où le fusible a sauté, on doit chercher la cause Au cas où le fusible saute een, op doit chercher la cause

pour cette panne et l'éliminer. pour cette panne et l'eliminer.

Un fusible défectueux doit toujours être échangé par Un fusible defectueux doit être toujours par echange

un fusible de même identité (10 A)! un fusible de même identite (10 A)!

Fig. 1 1 laat

Les appareils électroniques ne doivent pas être mis Les appareils electroniques ne doivent pas être mis

dans la poubelle de la maison, mais doivent être dans la poubelle de la maison, mais doivent être

recyclés correctement selon la directive 2002/96/EG recycles correctement selon la directive 2002/96/EC

DU PARLEMENT ET DU CONSEIL EUROPEEN du 27 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 27

janvier 2003 concernant les appareils électroniques et janvier 2003 concernant les appareils electroniques et

électriques usagés. usages electriques.

Nous vous prions de mettre cet appareil à la fin de son Nous vous prions de mettre cet appareil à la fin de son

utilisation dans un emplacement prévu pour son benutting dans un emplacement prevu pour son

recyclage. recyclage.

Page 6 Page 6

936.2186/A/0805/2.2f/SKS Nous nous réservons le d 936.2186/A/0805/2.2f/SKS Nous nous reservons le d

r r

oit de toutes modifications techniques. OIT de toutes wijzigingen technieken.

KATHREIN-Werke KG · Anton-Kathrein-Straße 1–3 · Postfach 10 04 44 · D-83004 Rosenheim · Deutschland · Telefon (0 80 31) 18 40 · Telefax (0 80 31) 18 43 06 · KATHREIN-Werke KG Anton-Kathrein-Straße 1-3 Postfach 10 04 44 · · D-83004 Rosenheim Duitsland · · Telefoon (0 80 31) 18 40 · Fax (0 80 31) 18 43 06

Internet: http://www.kathrein.de Internet: http://www.kathrein.de

Etapes de montage: Etapes de montage:

– Déconnectez l'unité de contrôle et le récepteur analogi- - Déconnectez l'unite de contrôle et le recepteur analogizing

que. que. Ne coupez pas les câbles de raccordement. Ne pas les Coupez câbles de raccordement.

– Vissez l'unité de contrôle HDS 160 à l'aide des quatre - Vissez l'unite de contrôle HDS 160 à l'aide des quatre

trous de fixation et les vis fournies sur une paroi près de trous de fixation et les vis fournies sur une paroi de près

l'endroit où se trouve l'ancienne unité de contrôle. l'endroit où se trouve l'ancienne unite de contrôle.

– Le diamètre de la paroi doit être de 12 mm au moins, - Le diamètre de la paroi doit être au moins de 12 mm,

autrement les vis sortiront à la face arrière et puissent autrement les ten sortiront à la face arrière et puissent

endommager la surface arrière. endommager la surface arrière.

– En vissant les vis, n'endommagez pas de câbles qui sont - En vissant les vis, n'endommagez pas de câbles qui sont

posés dédans ou derrière la paroi. poses dedans ou derrière la paroi.

– Faites attention aux logueurs de câbles (Fig. 3). - Faites aandacht aux câbles de logueurs (afb. 3). Le monta- Le Monta --

ge de l'unité de contrôle HDS 160 doit être effectué de ge de l'unite de contrôle doit être effectue en HDS 160

façon que l'air puisse circuler derrière le fond de l'unité (le façon que l'air puisse circuler derrière le fond de l'unite (le

montage sur une cloison recouverte d'un tapis n'est pas montage sur une cloison recouverts n'est pas d'un tapis

admissible!) ontvankelijk!)

– Etant donné que l'unité de contrôle ne possède pas de - Etant donne que l'unite de contrôle ne possède pas de

boutons de contrôle, son accessibilité n'est pas exigée boutons de contrôle, son accessibilite n'est pas exigee

– L'unité de contrôle doit être installée seulement à - L'unite de contrôle doit être seulement à installee

l'intérieur et dans des locaux secs. l'interieur et dans des locaux secs.

– Evitez le passage des câbles sur des bords à angle vif et - Evitez le passage des câbles sur des bords et à hoek vif

fixez-les pour empêcher qu'ils ne bougent. fixez-les pour empêcher qu'ils ne bougent.

Raccordement et branchement des câbles Branchement van raccordement et câbles

– Veillez à ce que les connecteurs de câbles s'enclenchent. - Veillez à ce que les connecteurs de câbles s'enclenchent.

– Utilisez pour raccordement de l'unité de contrôle HDS 160 - Utilisez pour raccordement de l'unite de contrôle HDS 160

et le récepteur UFD 450 le câble F livré avec le kit. et le recepteur UFD 450 F le câble livre avec le kit.

– Au cas où il faut utiliser des câbles plus longues entre l'u- - L'Au cas où il faut utiliser van kabels plus longues entre u

nité de contrôle HDS 160 et le récepteur UFD 540 ou entre HDS 160 nite de contrôle et le recepteur ou entre UFD 540

le positionneur et le récepteur, on doit utiliser un câble de le Positionneur et le recepteur, over doit utiliser un câble de

75 Ω avec un facteur de blindage de 75 dB. 75 Ω avec un facteur de Blindage de 75 dB.

Après avoir terminé tous les travaux de raccordement (voir Après avoir termine tous les travaux de raccordement (voir

Fig. 3), branchez de nouveau l'alimentation. Fig 3), Branchez de nouveau l'alimentation. L'ensemble est L'ensemble est

maintenant prêt à être mis en service. maintenant prêt à être mis en service.

La mise en service du récepteur UFD 540 élève l'anten- La mise en service du recepteur UFD 540 elève l'Anten --

ne plane BAS 60 montée sur le positionneur automa- ne BAS Plan 60 montee sur le Positionneur automatisch

tique HDP 150 ou HDP 160 vers le satellite qui émet le HDP 150 HDP 160 tique ou vers le satelliet qui le Emet

programme sélectionné par le récepteur. 's selectionne par le recepteur.

Attention Danger, Ecrasement! Let Gevaar, écrasement!

Prenez garde à ce qu'il n'y ait aucune Prenez garde à ce qu'il n'y ait aucune

personne, particulièrement des enfants, à personne, particulièrement des enfants, à

proximité immédiate du positionneur lors de proximite immediate du Positionneur lors de

la mise en service, parce qu'ils risquent de la mise en service, parce qu'ils risquent en

prendre la main dans les éléments qui prendre la main dans les elements qui

bougent. bougent.

Avant d'entreprendre les travaux de montage sur le Avant d'entreprendre les travaux de montage sur le

positionneur, débranchez l'unité du réseau électrique. Positionneur, débranchez l'unite du reseau electrique.

Pour d'autres informations, veuillez-vous reporter aux in- Pour d'autres informations, veuillez vous reporter aux-in --

structions de montage et au mode d'emploi du positionneur constructies de montage et au mode d'emploi du Positionneur

automatique HDP 150 our HDP 160. automatique HDP 150 HDP onze 160e En ce qui concerne le En ce qui concerne le

récepteur UFD 540, référez-vous au mode d'emploi livré recepteur UFD 540, référez-vous au mode d'emploi livre

avec cet appareil. avec cet appareil.

Schéma de raccordement d'un Schema de raccordement d'un

système analogique système Analogique

Fig. 2 2 shows

Branchement de Branchement de

l'unité de contrôle l'unite de contrôle

HDS 160 sur le HDS 160 sur le

récepteur recepteur

UFD 540 UFD 540

Fig. 3 3 laat

! !

Gefahr Danger

Attention! Let op!

Le branchement des câbles sur la nouvelle unité de Le branchement van kabels sur la nouvelle unite de

contrôle s'effectue comme suit (Fig. 3 ou 1): contrôle s'effectue comme suit (afb. 3 ou 1):

– Câble coaxial venant du position. - Kabel coaxiale venant du positie. IF IN INDIEN IN

– Câble coaxial vers le récepteur - Kabel coaxiale vers le recepteur

IF OUT IF OUT

– Câble d'alimentation - Câble d'alimentation

POWER IN POWER IN

– Câble d'alimentation - Câble d'alimentation

vers le positionneur vers le Positionneur

POWER OUT* POWER OUT *

– Câble de contrôle de 8 broches - Câble de contrôle de 8 broches

vers le positionneur vers le Positionneur

POSITIONER* POSITIONER *

* = avec câble adaptateur * = Avec câble adaptateur

Position de repos Position de repos

Raccord Raccord

HDZ 161 HDZ 161

Option Opties

URS 200 URS 200

Option Opties

brun brun

blanc blanc

vert vert

Réseau Reseau

électrique electrique

Allumage Allumage

Unité de contrôle Unite de contrôle

Receiver Receiver

p. blz. ex. ex. UFD 345/UFD 346 Option UFD 345/UFD 346 optie

Unité de contrôle Unite de contrôle

brun brun

blanc blanc

vert vert

Réseau Reseau

électrique electrique

Allumage Allumage

Capteur IR externe Capteur externe IR

(Option) (Optioneel)

Téléviseur Televiseur

Originele tekst in het Duits:

Anschluss-Steuereinheit HDS 160

Een betere vertaling voorstellen